## Slide 1: ETC移动发行系统V1.0
用户培训
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
2
4
ETC发行现状
ETC移动发行系统概述
ETC移动发行系统功能介绍
ETC移动发行系统V1.0
3
ETC移动发行手持终端设备介绍
5
其他功能
6
日常维护

## Slide 3
ETC发行现状
ETC移动发行系统V1.0
ETC( Electronic Toll Collection ) 不停车电子收费
ETC通道优势
提高道路通行效率
促进节能减排
解决收费站拥堵
节约人工成本
节约通行时间
已有ETC发行系统劣势
1.不能顾及到部分位置偏僻、停车场所狭小的服务网点
2.灵活性差，无法为客户提供上门办理ETC的服务

## Slide 4
系统概述
ETC移动发行系统V1.0
手持终端（金溢）
ETC移动发行系统APP
系统Web后台服务
ETC移动发行手持终端集成了平板电脑、IC卡读写器、电子标签发行器等硬件设备，轻巧便利，便于携带；
支持4G卡和Wi-Fi无线联网，能够随时随地办理业务；
系统提供了客户申请、卡签办理、标签激活、充值圈存的业务功能，操作方便快捷；
自动识别功能（OCR）能够最大可能地减轻用户输入量，提高工作效率，减轻工作负担。
系统构成

## Slide 5
ETC移动发行系统V1.0
一站式服务
+
+
ETC移动发行系统APP快速采集车主及车辆信息
ETC移动发行系统APP发行陇通卡及电子标签
在车辆上安装电子标签后，使用手持终端进行激活，完成整个发行流程
+

## Slide 6
ETC移动发行系统V1.0
手持机介绍

## Slide 7
ETC移动发行系统V1.0
手持机介绍
要正常读卡、读OBU则
设备信号灯处于闪烁状态
电源键按1次：锁屏／唤醒屏幕
电源键长按：关机菜单

## Slide 8
ETC移动发行系统V1.0
手持机介绍—4G卡
4G卡放入：
4G卡金属接触面面向手持机背面，插入卡槽，用镊子下压卡片，有明显的卡入感觉时，安装成功。
4G卡取出：
取出时用镊子下压卡片，卡片会向上弹出，再拿出即可。

## Slide 9
ETC移动发行系统V1.0
手持机介绍—PSAM卡
国标卡：卡片背面有印刷黑色字体以62开头的卡
安装在PSAM1卡槽的位置
省标卡：卡片背面无印刷黑色字体的卡
安装在PSAM2卡槽的位置

## Slide 10
ETC移动发行系统V1.0
系统功能介绍
卡签办理
信息查询
其他功能
办理申请
用户卡办理
标签办理
标签激活
用户卡充值
申请记录查询
卡签办理记录查询
激活记录查询
充值记录查询
圈存功能
卡签检测
修改密码
使用指南
关于我们
退出系统

## Slide 11
ETC移动发行系统V1.0
系统主页
网点中心
人员名称
系统公告
功能模块
宣传页

## Slide 12
办理申请
车牌唯一性验证
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
第一步：车牌验证

## Slide 13
办理申请
身份证号自动识别
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
第二步：选择客户类型
温馨提示：
OCR功能仅为辅助输入功能，
最终输入结果以人工确认为准

## Slide 14
办理申请
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
第三步：填写客户信息
电话号码合法号段：
13、14、15、17、18、19

## Slide 15
办理申请
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
第四步：
填写车辆信息
车辆识别代号长度为17位

## Slide 16
办理申请
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
第五步：资料上传

## Slide 17
用户卡办理
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
第一步：
查询要办理的车辆
第二步：
选择卡类型、联名类型

## Slide 18
用户卡办理
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
第三步：读卡、注册

## Slide 19
标签办理
SN码为16位数字或字母组合
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理

## Slide 20
SN码查看
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
防拆卸标志
SN码

## Slide 21
标签激活
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
激活步骤：
1.点击【读卡】
2.核对卡号、车辆信息
3.点击【读标签】
4.点击【激活】

## Slide 22
用户卡充值
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
充值分两步：
充值（后台保存记录）
圈存（写卡）

## Slide 23
用户卡圈存
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
充值过程中，写卡失败，系统会提示“充值不成功，请人工完成圈存！”

## Slide 24
圈存方式
ETC移动发行系统V1.0
卡签办理
1、点击APP主页【充值记录】，查询充值不成功的车牌号对应信息
2、点击相应记录，进入圈存界面，核对圈存信息，将陇通卡插入手持机背后卡槽，点击【圈存】

## Slide 25
申请记录查询
ETC移动发行系统V1.0
记录查询
点击查询前显示全部申请记录

## Slide 26
卡签办理记录查询
ETC移动发行系统V1.0
记录查询
查询方式一：输入车牌号码 + 车牌颜色，点击【查询】
查询方式二：输入陇通卡号，点击【查询】

## Slide 27
卡签办理记录查询
ETC移动发行系统V1.0
记录查询

## Slide 28
激活记录查询
ETC移动发行系统V1.0
记录查询
必须输入车牌号才能查询

## Slide 29
充值记录查询
ETC移动发行系统V1.0
记录查询
必须输入车牌号才能查询

## Slide 30
充值记录查询
ETC移动发行系统V1.0
记录查询

## Slide 31
卡签检测
ETC移动发行系统V1.0
记录查询
卡检测

## Slide 32
ETC移动发行系统V1.0
记录查询
卡签检测
OBU检测

## Slide 33
其他功能
ETC移动发行系统V1.0
其他功能

## Slide 34
修改密码
ETC移动发行系统V1.0
其他功能

## Slide 35
使用指南
ETC移动发行系统V1.0
其他功能

## Slide 36
系统更新
ETC移动发行系统V1.0
其他功能
当需要更新时，在登录界面会弹出版本更新的提示框，点击【确定】，APP开始自动下载

## Slide 37
系统更新
ETC移动发行系统V1.0
其他功能
下载完成，点击【安装】，即可完成本次版本更新

## Slide 38
日常维护
ETC移动发行系统V1.0
日常维护
序号 | 异常描述 | 解决方法
1 | 正在查询卡片是否可发行 | 强制退出，重试
2 | 正在加载系统资源 | 网络连接不通畅
3 | 发行OBU失败!-36 | 调整OBU与手持机距离，重试注册（多次）
4 | 发行OBU失败!-1 提交申请失败 | 1、在申请界面上，回退几步，重新提交 2、切换网络重试
5 | 多次出现读卡设备唤醒失败!-1 | 先关机，然后重启；（和重启不同）
6 | 标签办理失败，请重试 | 重试
7 | 用户卡办理失败 数据提交失败 | 退出到申请列表界面重新进入

## Slide 39
谢谢各位！